## Slide 1
Modélisation des événements extrêmes spatio-temporels pour des études de submersion marine
Data Science pour les Risques Hydroclimatiques et Côtièrs
Roscoff, 1 Avril 2025
Moisés Álvarez-Cuesta1,2, Jérémy Rohmer2, Alexandra Toimil1, Iñigo J. Losada1, Gonéri Le Cozannet2
1-IHCantabria, Santander, Espagne
2-BRGM, Orléans, France

## Slide 2: Cyclone Katrina (2005)
2

## Slide 3: Cyclone Katrina (2005)
1500
50 billio
Duration
km coastline
23-31 août 2005 (8 jours)
1000 km de littoral
www.npr.org
1836 décès
$125 milliards
3

## Slide 4: Tempête Klaus (2009)
23-25 janvier 2009 (2 jours)
900 km de littoral
meteofrance.com
www.sudouest.fr
26 décès
$6 milliards
4

## Slide 5: Objectif
https://www.elespanol.com/
Modélisation probabiliste des submersions liées à des événements spatio-temporels de grande échelle (~1000 km)
5

## Slide 6: Objectif
Hs, Tp, Dir
SS
MA
Génération stochastique
RFSM/LISFLOOD/SFINCS
PCA, autoencoders, GP, DL
1. Drivers
2. Modèle numérique
3. Modèle statistique
Carte d’inondation
Y = f (x)
3. Applications
v
Alerte rapide
Analyses probabilistes
Analyse des incertitudes
On est ici !
6

## Slide 7: Sommaire
Introduction
État de l’art
Méthodes
Validation avec des événements passés
Simulation des événements synthétiques
Conclusions
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 8
Introduction
https://coclicoservices.eu/
1
8

## Slide 9: Jeux des données
Introduction
1
CTP (coastal target points) tous les km
Profondeur relative (h/L): 0,1
Chaque zone inondable (z<15m) doit contenir des points
Dans tous les CTP: séries temporelles des vagues, surcote, marée
9

## Slide 10: Niveau de la mer
Introduction
Niveau d’éau statique = marée + surcote + NM
Contribution des vagues (wave setup)
1985 – 2021
1
Stockdon et al. (2006):
Sunamura et al. (1984):
WaveWatchIII GOW-ERA5
SWAN DOW-ERA5
ROMS GOS-ERA5
10

## Slide 11: 2.-État de l’art
2
État de l’art

## Slide 12: Études probabilistes de submersion
2
État de l’art
Locaux (1 point de forçage)
Grande échelle (plusieurs points de forçage)
Modèle statistique du climat
Génération des événements extrêmes synthétiques
Cartes de probabilité de submersion
Simulation nunérique+statistique (simulation hybride)
Rueda et al. (2016), Anderson et al. (2019), Rohmer et al. (2023)
Hypothèse d’uniformité spatiale des événements extrêmes: analyse point à point
Génération des événements extrêmes uniformes (avec une période de retour commune pour tous les points)
Modélisation numérique ou bathtub
Cartes de submersion associées à un événement extrême uniforme
Hinkel et al. (2014), Vousdoukas et al., 2018, Beck et al. (2019), …
12

## Slide 13: Modélisation statistique des extrêmes spatiaux
2
État de l’art
Copules
Processus max-stable
Modèles conditionnels
Heffernan and Tawn (2004)
Modélisation des blocs temporels maximaux dans un espace
Modélisation des extrêmes conditionnés par le dépassement du seuil u d’un point s0.
Modélisation de la dépendance entre plusieurs variables en séparant cette dépendance de leurs marginales
Complexité dans le cas multidimensionnels
Rigidité dans la modélisation de la dépendance des queues
Mn peuvent ne pas se produire simultanément dans le temps
Valable que pour la dépendance asymptotique
Modélisation des événements cohérents dans le temps
Flexibilité dans la modélisation de la dépendance des queues
13

## Slide 14: Modèle de Heffernan and Tawn 2004
2
État de l’art
Pour un seuil suffisamment grand, et sont indépendantes.
Les fonctions et sont:
Modèle:
et transformées de Laplace
eindépendantes
14

## Slide 15: Inclusion de l’aspect temporel
2
État de l’art
Modèle de Heffernan et Tawn (2004) avec l’extension de Keef et al. (2010):
durée des événements
15

## Slide 16: 3.-Méthodes
2
État de l’art

## Slide 17
3
Méthodes
NMAL 1
Empreinte
Empreinte
NMA 100
NMA n
TH pour le seuil des pics
72hrs pour l’indépendance des événements
Événement:
<72hrs
Définition du événement extrême
TH
TH
TH
Critères:
1
100
n
17

## Slide 18
3
Méthodes
Empreintes extrêmes historiques
0.99
0.95
0.95
36 années
Données journalières
TH: 0.99
359 empreintes
212 événements
18

## Slide 19
3
Méthodes
Définition de la durée
Définition du seuil
Inférence du modèle statistique
Points clés:
19

## Slide 20
3
Méthodes
Définition de la durée
Définition du seuil TH
Inférence du modèle statistique
Points clés:
Deux points
Tous les points et lags
Tous les points, lags et seuils
20

## Slide 21
3
Méthodes
Inférence du modèle statistique
21

## Slide 22
3
Méthodes
Inférence du modèle statistique
22

## Slide 23: 4.-Validation avec des événements passés
2
État de l’art

## Slide 24
4
Validation
Année 1
1
2
3
Événements
Données historiques
1
20
30
Point conditionnement,
1
2
1,4
Valeur NMA,
Peut-on reproduire l'empreinte spatiale des événements historiques avec un seul point de conditionnement ?
Peut-on modéliser le lag par rapport au pic dans le point de conditionnement ?
Validation du modèle statistique avec des événements passés
Année 2
1
2
1
100
1
3,4
Année 36
1
50
1,8
Génération de 200 événements
Echantillonnage par rejet :
et =
24

## Slide 25
4
Validation
Evaluation temporelle dans quelques endroits
25

## Slide 26
4
Validation
Evaluation spatiale de quelques événements
26

## Slide 27: 5.-Simulation des événements synthétiques
2
État de l’art

## Slide 28
5
Simulation
Simulation de 500 années (100 réalisations)
2) Modèle du conditionnement
3) Générateur alétoire
4)HyT model
Combien d’événements par an ? Distribution multinomiale
Quel est le point du conditionnement ? Distribution multinomiale
Quel est la valeur de ?
Distribution exponentielle
Quel est la valeur de et ?
Modèle de HyT2004+Keef et al. (2010)
1) Modèle chronologique
Méthodologie
28

## Slide 29
5
Simulation
GPD vs empirique
29

## Slide 30
5
Simulation
Hypothèse d’uniformité spatiale des événements extrêmes
Coefficient de dépendance extrémal, Coles (2001):
Distance 0,
Distance d,
Ainsi, considérer comme si la distance était égale à 0 entraîne une surestimation
30

## Slide 31
5
Simulation
Hypothèse d’uniformité spatiale des événements extrêmes
31

## Slide 32
5
Simulation
Hypothèse d’uniformité spatiale des événements extrêmes
32

## Slide 33
5
Simulation
 | France et Espagne | Espagne | France | Asturias | País Vasco | Bretagne
Longueur du littoral [km] | 1230 | 530 | 700 | 210 | 120 | 240
 | 0.58 | 0.84 | 0.65 | 0.83 | 0.88 | 0.82
SUnRP / SVarRP [yrs] | 10/44 yrs 100/500 yrs | 10/16 yrs 100/217 yrs | 10/27 yrs 100/462 yrs | 10/12 yrs 100/146 yrs | 10/10 yrs 100/114 yrs | 10/13 yrs 100/231 yrs
 | France et Espagne | Espagne | France | Asturias | País Vasco | Bretagne
Longueur du littoral [km] | 1230 | 530 | 700 | 210 | 120 | 240
 | 0.58 | 0.84 | 0.65 | 0.83 | 0.88 | 0.82
SUnRP / SVarRP [yrs] | 10/44 yrs 100/500 yrs | 10/16 yrs 100/217 yrs | 10/27 yrs 100/462 yrs | 10/12 yrs 100/146 yrs | 10/10 yrs 100/114 yrs | 10/13 yrs 100/231 yrs
Hypothèse d’uniformité spatiale des événements extrêmes
33

## Slide 34
5
Simulation
Analyse du lag
34

## Slide 35: 6.-Conclusions
2
État de l’art

## Slide 36
6
Conclusions
Modélisation statistique des événements extrêmes spatio-temporels
L’approche de période de retour uniforme n’est pas valable à grande échelle. Implications pour la gestion des risques, les assurances, etc.
La modélisation numérique de l’inondation liée aux événements synthétiques est un défi
36

## Slide 37
6
Conclusions
Hs, Tp, Dir
SS
MA
Génération stochastique
RFSM/LISFLOOD/SFINCS
PCA, autoencoders, GP, DL
1. Drivers
2. Modèle numérique
3. Modèle statistique
Carte d’inondation
Y = f (x)
4. Applications
Alerte rapide
Analyses probabilistes
Analyse des incertitudes
On est ici !
37

## Slide 38
Merci de votre attention !
Remerciements:
Project CoastalFutures: PID2021-126506OB-I00 financé par MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE.
alvcuestam@unican.es
Moisés Álvarez-Cuesta1,2, Jérémy Rohmer2, Alexandra Toimil1, Iñigo J. Losada1, Gonéri Le Cozannet2